Ресурсы и срок службы:

Срок службы изделия составляет не менее 5 лет при условии применения  на чистой  питьевой воде и соблюдении правил эксплуатации и монтажа, в том числе срок хранения 14 месяцев в складских помещениях при соблюдении потребителем требований, изложенных в данном паспорте. Ресурс изделия до списания (замены) - не менее 100 тысяч циклов открытия - закрытия.

Комплектность.

Клапан обратный межфланцевый двухдисковый в сборе

Паспорт – 1 экземпляр на партию товара.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование и его части, установленные и используемые в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия или его составляющих, описанных в данном паспорте или техническом описании при отсутствии нарушений со стороны заказчика. Гарантия действительна на оборудование, признанное неисправным согласно типовому Акту о дефектном оборудовании. Клиент должен письменно проинформировать изготовителя о выявленных дефектах и предоставить доказательства.

Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу;

- на случаи повреждения или аварии, возникшие вследствие:

а) самостоятельной переделки или внесения изменения в оригинальную конструкцию продукции;

б) несоблюдения инструкций по монтажу, эксплуатации и обслуживанию,

в) неисправностей, возникших при неправильном обслуживании и складировании,

г) неправильной эксплуатации или использовании оборудования.

д) в случае неоплаты поставки.

Свидетельство о приемке

Клапан обратный чугунный, межфланцевый, двухдисковый PN16 (16 кгс/см2)

Ду__________ в количестве__________ штук.

Дата продажи

«________» _____________________ 20_______г.

Клапан чугунный, двухдисковый

Ру1,6 МПа, ду 40- 600

Клапан обратный чугунный, межфланцевый,

двухдисковый

Назначение:

Предназначены для защиты трубопроводов от обратного потока рабочей среды. Используются в системах тепло и водоснабжения, пищевой, химической, и других областях промышленности.

Применение:

Насосное оборудование, водоснабжение, кондиционирование.

Рабочая среда:

- горячая и холодная вода, воздух, неагрессивные среды.

Общие технические характеристики:

- Давление условное Ру, МПа (кгс/мс2):  1,6 (16)

- Температура рабочей среды:  Т max=120С0

- Типоразмер: от Ду 40 до ду 600

- Монтаж: межфланцевый (стяжка между фланцами трубопровода)

- Рабочее положение:  в горизонтальном и вертикальном положении (ду <150мм- нисходящий поток, ду>150мм - восходящий поток). При установке на горизонтальном трубопроводе ось клапана должна быть расположена вертикально.

- Исполнение:

| № | Название | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Чугун |
| 2 | Створка | Ковкий чугун |
| 3 | Уплотнение | EPDM/NBR |
| 4 | Пружина | Нержавеющая сталь |
| 5 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 6 | Прокладка | EPDM |
| 7 | Гайка | Сталь А193А |

Размеры:

| Ду | L | D1 | D | Pmin для открытия | Вес, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 45 | 65 | 90 | 42 | 1 |
| 50 | 45 | 67 | 100 | 42 | 1,15 |
| 65 | 45 | 80 | 115 | 42 | 1,7 |
| 80 | 60 | 96 | 125 | 38 | 2,3 |
| 100 | 62 | 117 | 154 | 30 | 3 |
| 125 | 67 | 147 | 188 | 25 | 5,7 |
| 150 | 70 | 170 | 205 | 25 | 6,7 |
| 200 | 84 | 226 | 270 | 18 | 10 |
| 250 | 110 | 265 | 319 | 18 | 23,6 |
| 300 | 113 | 310 | 369 | 16 | 32,5 |
| 350 | 130 | 360 | 432 | 15 | 37 |
| 400 | 143 | 410 | 493 | 13 | 50 |
| 450 | 152 |  | 555 |  |  |
| 500 | 143 | 518 | 590 | 11 | 73 |
| 600 | 165 | 623 | 697 | 10 | 107 |

* Производитель оставляет за собою право вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства. Внешний вид может отличаться в зависимости от диаметра изделия.

Указания по монтажу:

Клапан устанавливается между фланцами и зажимается шпильками;

Минимальный внутренний диаметр ответных фланцев должен обеспечивать свободное движение створок клапана;

Не допускается приварка фланцев к трубопроводу с установленным клапаном;

Клапан при монтаже должен свободно входить в межфланцевое пространство;

При монтаже на горизонтальный трубопровод необходимо монтировать клапан строго вертикально, на вертикальный трубопровод – только на восходящем трубопроводе;

Монтировать клапан необходимо на прямолинейном участке трубопровода как можно дальше от любого оборудования, создающего завихрения потока.

3