Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.

Товарный знак – ОРИО

Название – Слив раздвижной для унитаза

Описание.

Слив раздвижной для унитаза - фасонная часть внутренней канализации, предназначен для отведения в канализационную систему бытовых сточных вод и продуктов жизнедеятельности из сантехнических приборов. Устанавливается в трубы и фасонные части с внутренним диаметром 100-110 мм, в жилых, общественных и производственных зданиях. Гибкая и мобильная конструкция делает универсальным подключение санитарного прибора по расстоянию от слива в канализацию и его месторасположению относительно отверстия слива, а многоуровневая манжета гребёнка д.115мм создаёт дополнительное уплотнение.

Основные технические данные.

Артикул:	                                           С-990Р

материал трубы	                          полипропилен

материал колец                                   полипропилен

материал манжеты	                пластикат стабилизированный ПЛ-2

входное отверстие мм	                   75 - 105

выходное отверстие мм	                   100-110

длина, мм                                                 220 - 520

Комплект поставки.

Слив раздвижной	                                1шт.

Температурный режим при эксплуатации.

Слив раздвижной обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С  (кратковременно до 100°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.

Фасонные части упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Допускается использование другой тары, обеспечивающей сохранность фасонных частей при транспортировании и хранении. Слив раздвижной следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. Условия транспортирования и хранения слива в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение слива в условиях 8 (ОЖ3) не более 6 мес. В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы изделия следует поставлять в соответствии с требованиями ГОСТ 15846. Фасонные части должны храниться в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами.

Слив и фасонные части при длительном хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, которые могут повлиять на качество и срок службы.

Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Слив поставляется в сборе. При монтаже необходимо сначала более толстым концом воткнуть в отвод сбоку унитаза, далее растянуть гофру до нужной длины и затем другой конец с манжетой - гребёнкой воткнуть в канализационную трубу, убедившись, что произошло уплотнение внутреннего проходного диаметра. Излишние участки раздвинутой трубы необходимо сложить, чтобы труба приобрела максимально компактный вид. Если, по каким-то причинам, пришлось вытащить этот конец из раструба, то обязательно убедитесь, что не произошло никаких повреждений с манжетой гребёнкой и её креплением. Запрещается чистить слив внутри механическим способом через унитаз, при необходимости слив надо демонтировать и промыть потоком воды, это существенно продлит срок службы и улучшит качество работы. Для чистки слива снаружи необходимо применять только синтетические моющие средства без абразивных добавок.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует надёжную работу раздвижного слива при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода в эксплуатацию или реализации через торговую сеть в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления.