Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.

Товарный знак – ОРИО

Название - Сифон для ванны, регулируемый, с пластиковой решеткой д.70мм, переливом и гибкой трубой 40-50

Описание.

Водосливная арматура (далее сифон) предназначена для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (чугунных  и стальных глубоких душевых поддонов и ванн с переливом, произведённых по ГОСТ 18297-96 и ГОСТ 23695-94), устанавливаемых в зданиях различного назначения и создания водяного затвора, для предотвращения попадания канализационных запахов в помещение. Данный сифон имеет невысокие габариты, что особенно важно в ограниченных пространствах под ванной и большую мобильность в установке. В комплекте есть перелив и гибкий отвод в канализацию.

Основные технические данные.

Артикул:	                                         AВ-600821

материал сифона	                           полипропилен

материал решетки	                           полипропилен

диаметр решетки, мм                                    70

перелив                                                          есть

входное отверстие сифона	                        1 ½"

выходное отверстие сифона, мм	             40

гибкая труба	                                              40–50

длина гибкой трубы, мм	                     220–370

пропускная способность слива          не менее 0,25л/сек

пропускная способность перелива    не менее 0,35л/сек

Комплект поставки.

1	Корпус с гайкой д.40	1

2	Прокладка торцевая 40	2

3	Гайка д.40 	                        1

4	Прокладка коническая 40	1

5	Отвод  корпуса 90гр с гайкой д.40 	1

6	Горловина с переливом	1

7	Прокладка горловины 40	1

8	Прокладка решетки    	1

9	Решетка пластиковая	2

10	Прокладка бабочка	           1

11	Прокладка коническая 25	2

12	Гайка д.25                  	2

13	Гофрошланг д.25 (55см)	1

14	Перелив ванны	            1

15	Винт М6х60+гайка М6	2

16	Пробка для ванны	            1

17	Гибкий отвод              	1

Температурный режим при эксплуатации.

Сифон обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С  (кратковременно до 80°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.

Водосливную арматуру следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждый вид транспорта с учетом ГОСТ 15150-69. В части воздействия климатических факторов внешней среды арматура соответствует климатическим условиям хранения ГОСТ 15150-69 (группа 2С). Хранение сифонов производится при условиях, исключающих вероятность механических повреждений в не отапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе 1м от отопительных приборов, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Инструкция по монтажу и эксплуатации сифона.

Возьмите перелив ванны и положите на неё прокладку корпуса перелива, а сверху прокладку решетки (устанавливается только, если в ней есть потребность, при наличии неровностей на поверхности вокруг отверстия перелива из-за некачественного литья чугуна), поверх положите пластиковую решетку и притяните всё это нержавеющим винтом 60мм и металлической гайкой. Возьмите горловину с переливом и положите на неё прокладку бабочку, а затем пластиковую решетку и стяните всё нержавеющим винтом 60мм и металлической гайкой. Возьмите трубку перелива и наденьте с одного конца сначала гайку д.25мм резьбой наружу, а затем коническую прокладку конусом наружу. Произведите такое же действие с другой стороны трубки перелива. Прикрутите с одной стороны трубки собранный перелив и горловину с переливом с разных сторон. Возьмите корпус с надетой гайкой д.40мм и вставьте в гайку торцевую прокладку, затем прикрутите собранную конструкцию до этого к конструкции корпуса. Возьмите отвод  корпуса 90гр с гайкой и вставьте торцевую прокладку в гайку, затем прикрутите его к корпусу с гайкой. Наденьте на гибкую трубу сначала гайку д.40мм, резьбой наружу, а зачет коническую прокладку конусом наружу. Соедините гибкую трубу и отвод  корпуса 90гр с гайкой и прикрутите гайкой д.40. При необходимости, воткните пробку в слив или в перелив (здесь её можно хранить, если она не используется) Растяните гибкую трубу только на необходимое расстояние и конец вставьте в канализационную систему. Проверьте герметичность соединений заливкой воды в сифон. При необходимости, подкрутите гайки.

Для чистки сифона необходимо применять только синтетические моющие средства без абразивных добавок. Чистить систему канализации механическим способом через сифон запрещается, канализацию необходимо прочищать тросом через отверстие слива в канализацию. Сифон необходимо разбирать и промывать потоком воды, при сборке обращая внимание на целостность прокладок.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сифона требованиям ГОСТ 23289-2016 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации сифона - один год со дня начала эксплуатации, но не более полутора лет со дня его отгрузки изготовителем.