РАДИАТОР ЧУГУННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

МС – 140 М4 500 – 1,2 ГОСТ 31311-2005

1. Номинальный тепловой поток 1 секции – 0,151 кВт, (при t – 70 ° C , t теплоносителя – 90 °C , t окруж. среды - 20 °C );

2. Площадь поверхности нагрева одной секции ‒ 0,2 м кв.;

3. Объём теплоносителя в 1 секции – 1,33л;

4. Температура теплоносителя до 130°С;

5. Рабочее избыточное давление теплоносителя до 1,2Мпа;

6. Радиатор испытан гидравлическим давлением – 1,8МПа(18 кгс/ см²);

7. Габаритные размеры радиатора: семисекционного – 705 х 585 х 140 мм; четырехсекционного ‒ 414 х 585 х 140 мм;

8. Расстояние между центрами ниппельных отверстий ‒ 500±0,5 мм;

9. Резьба ниппельного отверстия – G 1 ¼;

10. Комплектность пакета: 10 радиаторов семисекционных, 1 радиатор четырехсекционный (74 секции);

11. Габаритные размеры пакета – 590х760х1320 мм;

12. Вес пакета – 450 кг.

Установка производится из расчета 4-7 секций четыре кронштейна (два сверху, два снизу), более семи секций не рекомендуется, так как могут не выдержать ниппельные соединения. Максимальное количество секций в одной печи 10 штук, из расчета на каждые пять секций 2 кронштейна.