Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.

Товарный знак – ОРИО

Название - Сифон для ванны с нержавеющей решеткой D-70мм, с переливом и гибкой трубой 40-50

Описание.

Водосливная арматура (далее сифон) предназначен для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (глубоких душевых поддонов и ванн с переливом), устанавливаемых в зданиях различного назначения и создания водяного затвора, для предотвращения попадания канализационных запахов в помещение. Данный сифон имеет литую форму и прямоточную конструкцию, которая позволяет сифону самоочищаться. В комплекте есть перелив и отвод в канализацию.

Основные технические данные.

Артикул:	                                        A-400821

материал сифона	                        полипропилен

материал решетки	                    нержавеющая сталь

диаметр решетки слива, мм                     70

перелив                                                     есть

входное отверстие сифона	                    1 ½"

выходное отверстие сифона, мм	         40

гибкая труба, мм	                               40–50

длина гибкой трубы, мм	                 190–330

Пропускная способность слива          не менее 0,25л/сек

Пропускная способность перелива    не менее 0,35л/сек

Соответствует требованиям               ГОСТ 23289-2016

Комплект поставки.

нижний излив с гайкой	              1шт.

горловина с переливом	              1шт.

гайка д.40мм                                       1шт.

гайка д.25мм                                       2шт.

прокладка коническая д.40мм          1шт.

прокладка коническая д.25мм          2шт

прокладка нижнего излива               1шт.

гибкая труба	                                     1шт.

решетка выпуска нержавеющая 70мм 1шт.

решетка перелива нержавеющая 66мм 1шт.

прокладка горловины бабочка          1 шт.

трубка перелива д.25мм                    1 шт.

корпус перелива                                 1 шт.

прокладка корпуса перелива            1шт.

винт с гайкой 60мм                           2шт.

цепочка 50см                                      1шт.

пробка                                                 1 шт.

Температурный режим при эксплуатации.

Сифон обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С  (кратковременно до 80°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.

Водосливную арматуру следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждый вид транспорта с учетом ГОСТ 15150-69. В части воздействия климатических факторов внешней среды арматура соответствует климатическим условиям хранения ГОСТ 15150-69 (группа 2С). Хранение сифонов производится при условиях, исключающих вероятность механических повреждений в не отапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе 1м от отопительных приборов, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Инструкция по монтажу и эксплуатации сифона.

Возьмите нижний излив с надетой гайкой д.40мм и вставьте прокладку нижнего излива в гайку, затем прикрутите к изливу горловину с переливом. Установите на горловину прокладку бабочку, а затем нержавеющую чашку д.70мм и прикрутите её винтом и гайкой.

Возьмите корпус перелива и положите на него прокладку корпуса перелива, поверх положите  решетку перелива (д.66мм) и притяните всё это нержавеющим винтом и гайкой.

Возьмите трубку перелива и наденьте с одного конца сначала гайку д.25мм резьбой наружу, а затем коническую прокладку д .25мм конусом наружу. Произведите такое же действие с другой стороны трубки. Далее прикрутите с одну сторону трубки собранный перелив, а с другой горловину с переливом.

Наденьте на гибкую трубу сначала гайку д.40мм, резьбой наружу, а зачет коническую прокладку д.40мм конусом наружу. Вставьте гибкую трубу в нижний излив и прикрутите гайкой. Соедините цепочку одной стороной с решеткой перелива, а другой с пробкой. При установке, растяните гибкую трубу только на необходимое расстояние, а конец с диаметром 50мм вставьте в канализационную систему. Проверьте герметичность соединений заливкой воды в сифон. При необходимости, подкрутите гайки.

Для чистки сифона необходимо применять только синтетические моющие средства без абразивных добавок. Чистить систему канализации механическим способом через сифон запрещается, канализацию необходимо прочищать тросом через отверстие слива в канализацию. Сифон необходимо разбирать и промывать потоком воды, при сборке обращая внимание на целостность прокладок.

Гарантия изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сифона требованиям ГОСТ 23289-2016 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации сифона - один год со дня начала эксплуатации, но не более полутора лет со дня его отгрузки изготовителем.