Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.

Товарный знак – ОРИО

Название – Соединители для сливных шлангов

Описание.

Соединители для сливных шлангов предназначены для соединения шлангов с одинаковыми или разными диаметрами наконечников друг с другом с целью их удлинения.

Основные технические данные.

Артикулы:	                                   СШСМ 19/19, СШСМ 19/22, СШСМ 22/22

материал 	                                                        полипропилен

диаметр вход/выход СШСМ 19/19, мм	                 19/19

диаметр вход/выход СШСМ 19/22, мм	                 19/22

диаметр вход/выход СШСМ 22/22, мм	                 22/22

длина, мм                                                                        67

Комплект поставки.

Соединитель для сливных шлангов	             1шт.

Температурный режим при эксплуатации.

Соединитель для сливных шлангов обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С  (кратковременно до 95°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.

Соединители упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Допускается использование другой тары, обеспечивающей сохранность фасонных частей при транспортировании и хранении. Соединитель следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение в условиях 8 (ОЖ3) не более 6 мес. В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы изделия следует поставлять в соответствии с требованиями ГОСТ 15846. Соединители должны храниться в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами. Соединители при длительном хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, которые могут повлиять на качество и срок службы.

Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Узнайте внутренний диаметр наконечников сливных шлангов, обычно это 19ммм или 22мм. Выберите нужный соединитель и воткните его концы в соответствующие по диаметрам стороны наконечников, после чего слегка вдавите соединитель внутрь них. Проверьте герметичность соединений в рабочем состоянии и, в случае необходимости, установите металлические хомуты на соединения. Это может понадобиться, если наконечники сливного шланга короткие, и они не полностью закрывают всё тело соединителя после установки.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода в эксплуатацию или реализации через торговую сеть, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления.