# Сертификат соответствия  № ЕАЭС RU С - BY. НА54.В.00043/20. Срок действия до 24.02.2025 г.

Сертификат соответствия  №  BY/112 03.12.003.02 00991            Срок действия до 25.08.2026г.

ВНИМАНИЕ!  Прежде чем приступить к эксплуатации регулятора давления РДСГ2-1,2 , внимательно ознакомьтесь с указаниями, изложенными в РЭ. Эксплуатация регулятора разрешается только после прохождения инструктажа  по Правилам безопасности в газовом хозяйстве и Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

# 1  Описание и работа

1.1 Регулятор давления РДСГ 2 – 1,2 (далее регулятор), предназначен для автоматического поддержания в заданных пределах давления паров сжиженных углеводородных газов, отбираемых из баллонов объемом  5,12,27л  по ГОС15860-84.

1.2  Основные технические характеристики

1.2.1 Рабочая среда–газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально–бытового потребления по ГОСТ 20448-2018.

1.2.2 Рабочее давление на входе в регулятор, МПа                                                                           0,07…1,6

1.2.3 Объемный расход газа,  м³/ч,  не менее                                                                                    1,2

1.2.4 Давление на выходе из регулятора,  Па,                                                                не менее 2000;  не более 3600

1.2.5 Рабочая температура окружающей среды,  ° С                                                                      - 30…+ 45

1.2.6 Масса,  кг,  не более                                                                                                                       0,315

1.2.7 Суммарная масса цветных металлов и их сплавов,  кг                                                              0,245

в том числе: алюминий и алюминиевые сплавы -  0,214 кг;     сплавы на медной основе – 0,026 кг

1.2.8  Наработка до отказа - 700 циклов.    Средний срок службы - 6 лет.

1.2.9 Производитель оставляет за собой право вносить изменения  в конструкцию, не влияющие на заявленные технические характеристики регулятора.

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Регулятор присоединяется к клапану баллона КБ-2 ГОСТ21804 -94. с помощью неразборного замкового устройства.

1.3.2  К бытовым газовым аппаратам регулятор присоединяется при  помощи резинотканевого (резинового) рукава по ГОСТ18698-79  (внутренний диаметр 10мм).

1.3.3 Включение и выключение регулятора производится рукояткой (5).

1.3.4 Входное и выходное отверстия регулятора закрыты транспортными заглушками. Перед установкой регулятора на баллон заглушки снимаются.

1.4  Маркировка

1.4.1 На крышке (3) регулятора нанесено - стрелка направления среды, знак соответствия техническим регламентам (ЕАС), обозначение страны производителя (РБ), тип газа (СУГ) ;  на кольце (1) – условное  обозначение регулятора и товарный знак изготовителя;  на обруче (4) – дата  изготовления (месяц и год).

1.5  Упаковка

1.5.1  Регулятор обернут в парафинированную бумагу и упакован в ящик из гофрированного картона. Входное и выходное отверстия регулятора   закрыты транспортными заглушками.

2  Подготовка, работа, хранение

2.1 При подготовке регулятора к работе необходимо:

-  установить в положение «Закрыто» рукоятки кранов бытового газового аппарата, соединяемого с регулятором;

- снять транспортные заглушки;

- соединить регулятор с бытовым газовым аппаратом при помощи резинотканевого (резинового) рукава и обжать его на штуцере с помощью  метал лического хомута по ГОСТ 28191-89;

- установить в положение «Закрыто» рукоятку (5) регулятора;

- взять регулятор двумя руками и пальцами отжать вверх пластмассовое кольцо (1);

- затем надеть регулятор на клапан баллона, заполненного газом, а кольцо (1) с усилием осадить вниз до упора (до характерного щелчка,  свидетельствующего о запирании замкового устройства регулятора на клапане баллона);

- перевести рукоятку (5) регулятора в положение «Открыто» (красная точка на рукоятке должна быть сверху) и проверить герметичность мембраны (обмыливанием верхней части крышки (3),  герметичность соединения регулятора с резинотканевым руковом  (обмыливанием места соединения).  Утечки не допускаются;

2.2   После окончания работы  газового аппарата  рукоятку (5)  регулятора необходимо перевести в положение «Закрыто».

2.3  Для снятия регулятора с баллона необходимо отжать вверх пластмассовое кольцо (1) и снять регулятор с клапана.

2.4  При длительном хранении  регулятор снять с баллона, а  рукоятку (5)  рекомендуется перевести в положение «Открыто».

2.5 Меры безопасности

2.5.1 При появлении запаха газа необходимо рукоятку (5)  регулятора перевести в положение «Закрыто». Закрыть краны газового аппарата, кран газопровода, не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы, проветрить помещение и вызвать представителя службы газового хозяйства.

2.5.2 Регулятор должен быть предохранен от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

2.5.3 Регулятор следует предохранять от ударов (падения).

2.5.4  КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ремонт регулятора потребителем. Ремонт регулятора может производиться только на предприятии-изготовителе;

- устанавливать регулятор на клапан  и снимать его при положении рукоятки (5) «Открыто»  и открытых кранах бытовых газовых аппаратов;

- устанавливать регулятор на клапан при отсутствии на нем резинового уплотнительного кольца или его износе, наличии на регуляторе трещин, механических    повреждений и т.д.

- эксплуатация регуляторов при появлении запаха газа;

-  эксплуатации регулятора после истечения среднего срока службы (6 лет).

# 3  Комплектность

3.1 Каждый регулятор сопровождается руководством по эксплуатации.

# 4. Хранение и транспортирование регуляторов по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

# 5  Свидетельство о приемке

5.1  Регулятор давления РДСГ 2-1,2 соответствует ГОСТ 21805-94 и признан годным для эксплуатации

М.П.        ___________________________________                 _______________________                                  _________________

(подпись)                                                                                                ( месяц,  год)                                                                     (упаковщик)

# 6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации регулятора – 3 года со дня продажи через розничную сеть, а для внерыночного потребления – со дня ввода в эксплуатацию.    Гарантийный срок  хранения  - 2 года со дня изготовления.

7 Сведения об утилизации

7.1 Регулятор не имеет химических, механических, радиационных, электромагнитных, биологических и термических воздействий на окружающую среду.

7.2  По истечению  срока службы регулятор не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде.

7.3  Утилизация регулятора  в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230005, г.Гродно, ул. Дзержинского, 94 , факс (0152)  56–98–39;  e-mail: sbytzwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:http:// www.zwetlit-grodno.by/

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Подлинность продукции сверяйте по товарному знаку изготовителя на изделии.    Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия

Продан магазином   № _______________________________________________________________________________________________

Штамп магазина                                                      «_________»  ______________________________ 201__г.

# ОКП 48 5882

# РЕГУЛЯТОР  ДАВЛЕНИЯ

# РДСГ 2 – 1,2

# РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ПАСПОРТ

9506 – 000 РЭ