КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ

THERMODYNAMIC STEAM TRAP

ПАСПОРТ

CERTIFICATE

т/ф 45с13нж, 45нж13нж

НАЗНАЧЕНИЕ

Конденсатоотводчик термодинамический  устанавливается на паропроводах и пароприемниках для автоматического отвода конденсата, с давлением на входе  не менее 0,1 МРа и допустимым противодавлением до 50 % от давления на входе при температуре среды до 300 С˚.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Параметр | Величина параметра |
| --- | --- |
| Условны проход Ду, мм | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Рабочее давление Рр, МРа | 4 0 |
| Температура рабочей среды, С˚ | 3 0 0 |
| Масса, кг | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,8 | 4,0 | 6,0 |

Основные габаритные и присоединительные размеры указаны на рисунке

Материал основных деталей

|  | 45с13нж | 45нж13нж |
| --- | --- | --- |
| Корпус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | сталь 20 | сталь 12Х18119Т |
| Крышка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | сталь 20 | сталь 14Хх7112 |
| Тарелка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | сталь 20х13 | сталь 14х7112 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Конденсатоотводчик термодинамический ……………………………….1

Паспорт………………………………………………………………………1

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Конденсатоотводчик состоит из деталей корпуса, крышки, тарелки и прокладки.

Установочное положение конденсатоотводчика - крышкой вверх.

Принцип действия конденсатоотводчика основан на использовании аэродинамического эффекта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не разрешатся производить работы всех видов по устранению дефе-ктов при наличии давления в трубопроводе, снимать конденсатоотводчик с трубопровода при наличии в нем рабочей среды.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Расконсервацию конденсатоотводчика проводите непосредственно перед монтажом. После расконсервации осмотрите конденсатоотводчик и проверте, не поврежден ли он. Перед установкой  конденсатоотводчика  тщательно очистите трубопровод от грязи, песка, окалин. Попадание посторонних предметов  в конденсатоотводчик не допускается.

Конденсатоотводчик не трубопроводе устанавливается так, чтобы  направление потока среды совпадало с направлением  стрелки на корпусе.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения по п. 7 (Ж 1) ГОСТ 15150-69.

Конденсатоотводчики должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях или под навесом.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Конденсатоотводчик термодинамический соответствует действую-щей документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________________________

Дата консервации _____________________________

Подпись лиц, ответственных

за приемку ___________________________________